气相色谱仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 | 680S13052924 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 气相色谱仪（GC-MS） |  |
| 分 类 号 |  | 型 号 | Clarus SQ 8 |  |
| 主要 技术指标 | EI全扫描检测1pg八氟萘，信噪比：≥800:1 RMS m/z范围：1.0～1200 amu 质量稳定性：±0.1 u/48小时 扫描速率：最高12,500 amu/sec 温度范围：室温以上4℃～450℃； 降温速率：从450℃降至50℃，＜2分钟 255 L/秒抽速分子涡轮泵，抽真空时间<3分钟 |  |
| 配件编号 | 648N3053104 TD350S1305279 HS40S1305273 | 配件名称 | 质谱仪、顶空进样器、热脱附 |  |
| 配件型号 | Clarus 680T 、HS 40 、TD50 | 配件数量 | 3 |  |
| 附件名称 |  | 附件数量 |  |
| 功能及特色 | 可以用于挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量及化学结构分析。 |
| 应用领域 | 适合环境、食品安全等领域。 |
| 应用成果 | 硕士论文3篇，论文2篇 |
| 生产厂家 | 美国PerkinElmer 仪器有限公司 | 国 别 码 |  |
| 单价(万元) | 152.3286 | 进口单价 |  | 出厂日期 |  |
| 验收日期 |  | 启用日期 | 2013.11.20 | 出厂编号 |  |
| 是否开放 | 开放 | 开放方式 | 工作日 | 收费参考 |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 | 填报日期 | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 环境楼二楼院士工作站 | 联系地址 | 安徽理工大学地球与环境学院 |
| 仪器负责人 | 陈晓晴 | 联系电话 | 15855417585 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 |  | 电子邮箱 | xqchen@aust.edu.cn |