自动固体测汞仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动固体测汞仪 |  |
| 分 类 号 | 03030417 | 型 号 | Hydra C/ Appendix K |  |
| 主要 技术指标 | 原理：原子吸收结合热解 光源：低压汞灯 仪器控制：外接电脑控制. Hg波长：253.65nm 检 测 器：UV紫敏光敏二极管 分析时间：5minutes 检 出 限：0.01 ng Hg； 动态范围：0.05 ng–500 ng Hg ； 重 现 性：<1.5 % @ 10ng Hg ； |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |
| 附件名称 |  | 附件数量 |  |
| 功能及特色 | Hydra-C是基于EPA 7473新方法而开发的一款全自动固体汞分析仪，它采用直接热解法使样品中汞元素以蒸气形式释放出，再应用冷原子吸收或冷原子荧光法进行检测。该方法无需样品前处理过程，无强酸强氧化剂等化学试剂的接触危险，有效降低分析时间和费用，且灵敏度高达0.01ng, 如果配置荧光检测器，灵敏度可以再提高10倍以上。Hydra-C是目前国际上技术最先进、灵敏度最高的测汞仪。 主要特点：直接固体或液体进样检测，无须化学前处理过程。采用单一校准方式，即可分析非常广泛的样品类型。配置25cm分析光程，确保高灵敏度。 2cm口径光学池，确保超宽动态范围。模块化设计，操作维护简单。高效无人操作，样品分析效率高。炉温连续实时监测控制。配置有自动样品称重输入设计，便于结果计算。 (天平选件)全自动系统诊断测试功能，确保仪器的最佳操作性能。 |
| 应用领域 | 用于各种复杂基体的固体或液体样品的直接检测 |
| 应用成果 |  |
| 生产厂家 | 美国 | 国 别 码 | 156 |
| 单价(万元) | 21 | 进口单价 |  | 出厂日期 | 2009 |
| 验收日期 | 2009.07 | 启用日期 | 2009.07 | 出厂编号 |  |
| 是否开放 | 是 | 开放方式 |  | 收费参考 |  |
| 设备现状 | □正常 □维修 □ 损坏 （仪器外借，正常使用） | 填报日期 | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 安徽理工大学实验中心906室 | 联系地址 | 安徽理工大学地球与环境学院 |
| 仪器负责人 | 武成立 | 联系电话 | 13625623998 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 |  | 电子邮箱 |  |