总有机碳分析仪

| 学校代码 | 10361 | 仪器编号 | 20122460 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 总有机碳分析仪 |  |
| 分 类 号 | 03260207 | 型 号 | TOC-V CPH |  |
| 主要 技术指标 | 测定范围(mg/L)：TC 0-25000 IC 0-30000 检测限：4 μg/L；测定时间：约3-4分钟；进样方式：自动吸样；进样量：10-2000 μL 可变。 |  |
| 配件编号 |  | 配件名称 |  |  |
| 配件型号 |  | 配件数量 |  |  |
| 附件名称 |  | 附件数量 |  |
| 功能及特色 | 岛津独特的680℃固定温度铂金催化燃烧法，无需根据样品易氧化程度调节温度，保证完全的氧化效率。大幅降低了样品中盐分对燃烧管、催化剂的腐蚀，提高了燃烧管、催化剂的寿命，为高盐分样品的测定，提供了根本的解决方案。 主机进样部分采用八通道的注射泵，结构简单，功能丰富。通过此注射泵，可自动完成无机碳IC的预去除功能（NPOC法），无需任何手工操作。 主机可自动制作不含碳的空白零水，从而可以确认仪器空白，对超纯水的检测提供重要的误差信息参考。 |
| 应用领域 | 环境保护、临床医学、农业、地质冶金、制药行业、石化行业等行业. |
| 应用成果 | 硕士论文10篇，论文14篇 |
| 生产厂家 | 日本岛津 | 国 别 码 | 392 |
| 单价(万元) | 30.11 | 进口单价 | 30.11万元 | 出厂日期 | 2009.7.31 |
| 验收日期 | 2009.9.18 | 启用日期 | 2009.10.10 | 出厂编号 | H52004600025AE |
| 是否开放 | 开放 | 开放方式 | 工作日 | 收费参考 |  |
| 设备现状 | 正常 □维修 □ 损坏 | 填报日期 | 2014.10.16 |
| 存放地点 | 环境楼三楼TOC仪器室 | 联系地址 | 安徽理工大学地球与环境学院 |
| 仪器负责人 | 陈晓晴 | 联系电话 | 15855417585 |
| 邮政编码 | 232001 | 联系传真 |  | 电子邮箱 | xqchen@aust.edu.cn |